Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Број: 404/1-12-17/2016-02

Дана: 29.08.2016. године

К њ а ж е в а ц

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности добара- рачунарске опреме, објављује

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара- рачунарске опреме, број 404/1-12-4/2016-02 од дана 19.08.2016. године,  број 404/12-9/2016-02 од дана 24.08.2016. године и број 404/1-12-13/2016-02 од дана 26.08.2016. године, мења се.

## II

Страна 21 конкурсне документације мења се и сада гласи:

''ОБРАЗАЦ 10.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

БР. 404/1-12/2016-02

Предмет јавне набавке мале вредности број 404/1-12/2016-02 је набавка добара- рачунарске опреме, следећих теничких карактеристика:

| Бренд сервер са пратећом опремом (HP/Compaq, Fujitsu, Dell, IBM или одговарајући напред наведеним) |
| --- |
| Компоненте | Опис | Kоличина |
| Основни опис | Chipset Intel® C610 Series Chipset или eквивaлeнтaн Број процесора до 2 |  |
| Процесор | Intel® Xeon® E5-2620v4 или eквивaлeнтaн Cache 20MB SmartCache Брoj jeзгaрa 8 Брoj нити 16 Processor Base Frequency 2.1GHz Max Turbo Frequency 3GHz Lithography 14nm | 1 |
| Меморија | Мин 16GB (1x16 GB) Registered DIMMs, 2400MHz Memory type 1R x4 PC4-2400T-R DDR4 SmartMemory Maximum Memory Capacity up to 1.5TB Memory slots 24 DIMM slots |  |
| Хард диск | 4 komada HDD 300GB, SAS, 10.000 obrtaja, 2.5” Hot Plug Enterprise Hard Drive |  |
| Оптички уређај | DVD RW SATA |  |
| Прикључци | 1 x Serial 1 x Video (rear) 4 x Network RJ-45 (Ethernet) 1 x SD Slot (internal) 5 x USB 2.0 Ports (2 front, 2 rear, 1 internal) 3 x USB 3.0 Storage controller (1) /2GB Internal Storage 8 Hot plug SAS/SATA HDD Bays; upgradeable to 32 Fans 3 hot swap fans, non-redundant Network Controller Embedded 1Gb Ethernet 4-port |  |
| Тастатура/миш | YU распоред / оптички, са средњим точкићем, стандардни произвођачки |  |
| Кућиште | Form factor (fully configured) 5U Tower server |  |
| OS | без оперативног система |  |
| Напајање | Power Supply 1400W Platinum Plus Hot Plug, Efficiency 94% |  |
| Слотови за проширење | 3 x PCIe 3.0 x16 (x16 speed); 1x PCIe 3.0 x16 (x8 speed); 4 x PCIe 3.0 x8 (x4 speed); 1 x PCIe 2.0 x8 (x4 speed) |  |
| Гарантни рок | мин 36 месеца'' |  |

Понуђачи су дужни да понуду поднесу на обрасцима из конкурсне документације број 404/1-12-4/2016-02 од дана 19.08.2016. године и број 404/12-9/2016-02 од дана 24.08.2016. године. Када се ради о обрасцу 10- техничке карактеристике, потребно је заменити страну 21 у конкурсној документацији измењеном страном 21 из овог документа.

Остали део конкурсне документације остаје непромењен.

## III

ПРОДУЖАВА СЕ рок за подношење понуда у поступку поступку јавне набавке мале вредности добара- рачунарске опреме.

Рок за подношење понуда је 02.09.2016. године (петак) до 10,00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефона и адреса понуђача.

Отварање понуда обавиће се дана 02.09.2016. године (петак) у 11,00 часова у просторијама Општине Књажевац, улица Милоша Обилића 1, Књажевац.

## IV

Допуну Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет презентацији општине Књажевац.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности добара- рачунарске опреме